## Slide 1: 第2章 计算机的逻辑部件

## Slide 2: 2.1 计算机中常用的组合逻辑电路

## Slide 3: 组合逻辑电路
如果逻辑电路的输出状态仅和当时的输入状态有关，而与过去的输入状态无关，称这种逻辑电路为组合逻辑电路
常见的组合逻辑电路有
  三态门
  异或门
  加法器
  算术逻辑单元
  译码器
  数据选择器

## Slide 4: 三态电路
重要的总线接口电路
三态：正常0态、正常1态和高阻态Z
三态反相门的输出表达式：
若干个三态门共同驱动总线是最常见的应用。不能同时和总线“接通”，否则扰乱总线的正常工作。

## Slide 5: 异或门及其应用
异或门
原码/反码输出电路
  一个输入端作控制端
  另一个输入端作数码输入端

## Slide 6: 异或门及其应用
数码比较器
  数码Ai、Bi作为异或门输入
四位比较器的逻辑图
  当
  当

## Slide 7: 异或门及其应用
奇偶检测电路
八位奇偶检测电路
  A0~7包含奇数个1，F=1
  A0~7包含偶数个1，F=0
八位奇偶检测电路
Notes: 为什么异或门可以实现任意位奇偶检测？
异或门实现奇偶检测电路的方法唯一吗？哪种是最优的？

## Slide 8: 异或门及其应用
半加器（算术加）：不考虑进位输入的加法器

## Slide 9: 全加器
全加器：包括进位输入的加法器

## Slide 10: n位加法器
将n个全加器相连就可以得到n位加法器
问题：加法时间长
  因为其位间进位是串行传送的，本位全加和Fi必须等低位进位Ci-1来到后才能进行，加法时间与位数有关
  只有改变进位逐位传送的路径, 才能提高加法器工作速度。
解决方法：
  采用“超前进位产生电路”来同时形成各位进位，从而实现快速加法。
  这种加法器称为超前进位加法器。

## Slide 11: 超前进位产生电路
超前进位产生电路是根据各位进位的形成条件来实现的
只要满足下述两条件中任一个，就可形成C1：
  (1)X1,Y1均为“1”；
  (2)X1,Y1任一为“1”，且进位C0为“1”。
  由此，可得C1的表达式为：
C1=X1Y1+(X1+Y1)C0

## Slide 12: 超前进位产生电路
只要满足下述条件中任一个，就可形成C2
  (1)X2,Y2均为“1”；
  (2)X2,Y2任一为“1”，且X1,Y1均为“1”；
  (3) X2,Y2任一为“1”，同时X1,Y1任一为“1”，且C0为“1”。
  由此，可得C2的表达式为：
C2=X2Y2+(X2+Y2)X1Y1+(X2+Y2)(X1+Y1)C0

## Slide 13: 超前进位产生电路
同理，可有C3，C4表达式如下： C3=X3Y3+(X3+Y3)X2Y2+(X3+Y3)(X2+Y2)X1Y1 +(X3+Y3)(X2+Y2)(X1+Y1)C0 C4=X4Y4+(X4+Y4)X3Y3+(X4+Y4)(X3+Y3)X2Y2 +(X4+Y4)(X3+Y3)(X2+Y2)X1Y1 +(X4+Y4)(X3+Y3)(X2+Y2)(X1+Y1)C0

## Slide 14: 超前进位产生电路
下面引入进位传递函数Pi和进位产生函数Gi：
Pi的意义是：当Xi，Yi中有一个为“1”时，若有进位输入，则本位向高位传送进位，这个进位可看成是低位进位越过本位直接向高位传递的
Gi的意义是：当Xi，Yi均为“1”时，不管有无进位输入，定会产生向高位的进位

## Slide 15: 超前进位产生电路
将Pi、Gi代入C1～C4，可得： C1=G1+P1C0 C2=G2+P2G1+P2P1C0 C3=G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1C0 C4=G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1+P4P3P2P1C0
改写为：

## Slide 16: 四位超前进位加法器

## Slide 17: ALU：算术逻辑单元
ALU：进行多种算术运算和逻辑运算的组合逻辑电路
  基本逻辑结构是超前进位加法器
  通过改变加法器的Gi和Pi来获得多种运算能力
用4片“四位加法”电路可组成16位ALU
  片内进位是快速的，片间进位是逐片传递的
  形成F0~F15的时间还是比较长

## Slide 18: ALU：算术逻辑单元

## Slide 19: ALU：算术逻辑单元

## Slide 20: ALU：算术逻辑单元
如果把上述16位ALU中的每四位作为一组，用类似四位超前进位加法器“位间快速进位”的形成方法来实现16位ALU中的“组间快速进位”，那么就能得到16位快速ALU。

## Slide 21: 译码器
译码器有n个输入变量，2n个（或少于2n个）输出
当输入为某一组合时，对应的仅有一个输出为0 (或1)，其余输出均为1 (或0)
用途：把输入代码译成相应的控制电位，以实现代码所需求的操作

## Slide 22: 译码器
译码器中常设置“使能”控制端
  =1时，译码器功能被禁止，所有输出均为1（或0）
使能端可以用来扩充输入变量数
  2片3输入8输出译码器扩展成一个4输入16输出译码器

## Slide 23: 数据选择器
数据选择器（多路选择器或多路开关）
  从多个输入通道中选择某一个通道的数据作为输出
两个“4通道选1”数据选择器
  S0、S1是通道选择信号
  G是三态控制端，可用来扩展选择器的通道数
  D0~D3是输入数据

## Slide 24: 2.2 时序逻辑电路

## Slide 25: 时序逻辑电路
如果逻辑电路的输出状态不但和当时的输入状态有关，而且还与电路在此以前的输入状态有关，称这种电路为时序逻辑电路。
时序电路内必须要有能存储信息的记忆元件——触发器。触发器是构成时序电路的基础。
  按时钟控制方式来分：电位触发、边沿触发、主从触发等方式

## Slide 26: 电位触发方式触发器（电位触发器）
锁定触发器（锁存器）
结构简单，常用于组成暂存器

## Slide 27: 边沿触发方式触发器（D触发器）
接收CP某一约定跳变是的输入数据
D触发器
  正边沿触发：只有在上升沿才接收数据
  具有很强的抗数据端干扰的能力
  用来组成寄存器、计数器、移位寄存器

## Slide 28: 主-从触发方式触发器(J-K触发器)
接收输入数据的是主触发器，接收主触发器输出的是从触发器，其两者同步控制信号是互补的。
常用于组成计数器

## Slide 29: 寄存器和移位寄存器
用于暂存数据、指令等，常用D触发器和锁存器
正沿触发的D触发器组成的4位寄存器
  在CP正沿作用下，外部数据才能进入寄存器
移位寄存器：有移位功能的寄存器
  增加逻辑电路来控制触发器的输入数据（1D～4D）

## Slide 30: 计数器
计算机、数字仪表中常用的一种电路。
同步计数器
  计数器中各触发器的时钟信号由同一脉冲提供，各个触发器同时翻转。
  采用快速进位方式来计数的，和触发器一起是计数器的核心。
预置数：一个重要功能
原理：
  标志计数器
  保持功能

## Slide 31: 2.3 阵列逻辑电路

## Slide 32: 阵列逻辑电路
阵列是指逻辑元件在硅芯片上以阵列形式排列
  用户自编程，减小系统硬件规模
可编程序逻辑器件(programmable logic devices，PLD)
  ROM
  PLA
  PAL
  GAL
  GA
  MCA
  SCA
  FPGA

## Slide 33: 只读存储器（ROM）
存储器中存放信息的单元是存储单元
  由若干个二进制信息组成的，叫做“字”
  每个二进制信息称为“位”
为了寻找存入存储器中的字，给每个字以编号，称为地址码，简称地址。
ROM主要由地址译码器和存储单元体组成。通过设置或不设置如三极管、二极管、熔丝等元件来表示存入的二进制信息

## Slide 34: 可编程序逻辑阵列（ PLA）
ROM的缺点：
  当用户要存入ROM的字数少于ROM所能提供的字数时，ROM中有许多存储单元便会闲置不用，因而造成管芯面积的浪费。
  在ROM中，地址和字之间有一一对应关系，对任何一个给定地址，只能读出一个字，因此，即使有若干个字的内容一样，也无法节省单元。
PLA用较少的存储单元就能存储大量的信息。

## Slide 35: 可编程序阵列逻辑（ programmable array logic，PAL）
它的与阵列是用户可编程的，而或阵列是用户不可编程的。编程是一次性的，即编程后不能再改写。
在某些PAL器件中还设置记忆元件，还可具有反馈功能，即输出可反馈到输入端，作为输入信号使用。

## Slide 36: 通用阵列逻辑（general array logic，GAL）
是一种比PAL功能更强的阵列逻辑电路。在它的输出有一个逻辑宏单元，通过对它的编程，可以获得多种输出形式，从而使功能大大增强。
是一种可用电擦除的，可重复编程的高速PLD。
可擦除重写100次以上，数据可保存20年以上，在数秒钟内即可完成擦除和编程过程。

## Slide 37: 门阵列(gate array，GA)
门阵列设计利用预先制造好的“母片”来进行布图设计。母片上通常以一定的间距成行成列的排列着基本单元电路。
门阵列设计的优点是设计自动化程度较高，设计周期短，设计成本低。因为母片已完成了整个集成电路制造工艺的大部分流程。当用户提交了逻辑图之后，只要进行基本单元内部布线和基本单元之间的互连就可以了。因此我们把这种器件称为半用户器件或半定制器件。

## Slide 38: 宏单元阵列(macro cell array, MCA)
对门阵列进行改进，产生宏单元阵列，一个宏单元由若干个基本单元构成。
由于宏单元的逻辑功能比较强，因而布图密度比门阵列高。宏单元阵列也是一种半用户器件，具有制造周期短等优点。

## Slide 39: 标准单元阵列 (standard cell array，SCA)
以预先设计好的功能单元(称为标准单元或多元胞)为基础，这些单元可以是门、触发器或有一定功能的功能块(如加法器)。
在标准单元阵列中，所有单元都是根据用户逻辑图的需要安排在芯片上。布局布线易于实现，现有的好的布线算法可以保证100%完成全部布线。这种芯片不能像门阵列那样事先将半成品芯片大量制造好，所以不是半用户器件，而是用户器件。

## Slide 40: 现场可编程序门阵列 (Field Programmable Gate Array， FPGA)
FPGA由大规模集成电路构成，门电路数达到几万个到几百万个。
它主要由四个部分组成：
  可编程序逻辑宏单元(CLB)
  可编程序输入输出宏单元(IOB)
  互连资源
  重构逻辑的程序存储器